## Slide 1
การประเมินความเสี่ยงอาชีวอนามัย · สัปดาห์ที่ 10–11 · สถานการณ์ที่ 14
ไรเดอร์ส่งอาหารและพัสดุด่วนแพลตฟอร์มดิจิทัล
กรณีศึกษานายกอล์ฟ: การชี้บ่งอันตราย การประเมินความเสี่ยง และลำดับขั้นการควบคุม
แบบฝึกหัดวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย · มุ่งเน้นการปรับปรุงเชิงระบบ ไม่กล่าวโทษผู้ปฏิบัติงาน
ภาคการศึกษา 2569 · Workshop Week 10–11
รายชื่อสมาชิกกลุ่ม
1. ศักย์ศรณ์ ทองคำพูล 69030229
2. อริยวงศ์ อารมย์เพียร 69030268
3. กฤติน แก้วนิรัตน์ 69030281
4. กิตติศักดิ์ พัฒนนิติศักดิ์ 69030450
5. สุธินันท์ เหมทานนท์ 69030419
6. ธีระนิตย์ บุญทวี 69030343
01 / 10

## Slide 2
ขั้นตอนที่ 1–2 | ใบงานส่วนที่ 1: ชี้บ่งอันตรายและผู้มีความเสี่ยง
จัดข้อมูลกรณีนายกอล์ฟลงตารางตามแบบฟอร์ม: กิจกรรม อันตราย ประเภท ผู้มีความเสี่ยง (รวมกลุ่มเปราะบาง) และผลกระทบ
02 / 10
ลำดับ | กิจกรรม / จุดปฏิบัติงาน | อันตรายที่ชี้บ่งได้ | ประเภทอันตราย | ใครมีความเสี่ยง (รวมกลุ่มเปราะบาง) | ลักษณะความสูญเสีย / ผลกระทบ
1 | ขับฝ่ารถติดเพื่อให้ทันเวลา | แรงกดดันจากกำหนดส่ง/คะแนน นำไปสู่การแทรกเลน ข้ามเลน ขึ้นทางเท้า | จิตสังคม / กลไก | ไรเดอร์; ผู้ขับขี่รถอื่น; คนเดินเท้า (รวมเด็ก/ผู้สูงอายุ) | รถชน บาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิต
2 | ดู GPS และรับออเดอร์ระหว่างขับ | ละสายตาจากถนนและแบ่งความสนใจ | กลไก / จิตสังคม | ไรเดอร์; ผู้ใช้ถนนรอบข้าง | ชนหรือเฉี่ยวชนจากการตอบสนองช้า
3 | บรรทุกกล่องท้ายและขับบนถนนเปียก | น้ำหนักถ่วงท้าย รถเสียสมดุล; ฝนตก น้ำขัง และฝาท่อโลหะทำให้ลื่น | กลไก / กายภาพ | ไรเดอร์; ผู้ใช้ถนนใกล้เคียง | รถล้ม กระแทก บาดเจ็บถึงขั้นเสียชีวิต
4 | ทำงานต่อเนื่อง 12–14 ชั่วโมง/วัน | ความล้าสะสม ง่วง หลับใน และแรงกดดันรายได้ (ผ่อนรถ) | จิตสังคม / การยศาสตร์ | ไรเดอร์ (ไม่มีประกันสังคมมาตรา 33/ประกันอุบัติเหตุ); ผู้ใช้ถนนรอบข้าง | อุบัติเหตุ; ปวดหลังและข้อมือเรื้อรัง
5 | ขับในความร้อน ฝน และ PM2.5 สูง | ความร้อน ฝุ่นละออง และท่าทาง/แรงสั่นสะเทือนต่อเนื่อง | กายภาพ / เคมี / การยศาสตร์ | ไรเดอร์ | อ่อนเพลีย ระคายเคือง ผลกระทบทางเดินหายใจหรือกล้ามเนื้อ
ที่มา: เรื่องเล่าสถานการณ์ที่ 14 (ไรเดอร์ส่งอาหารและพัสดุด่วน) ใน Week10-11 Workshop

## Slide 3
ขั้นตอนที่ 3 | ใบงานส่วนที่ 2: ประเมินความเสี่ยงสภาพเดิม
L ดูจากมาตรการเดิมที่มีอยู่จริง (L=4 คือไม่มีแผน/ป้ายเตือน/PM ที่ตรงกับอันตรายนั้น); S ตามผลกระทบสูงสุด; เรียงลำดับจากความเสี่ยงสูงสุด
03 / 10
อันตรายที่วิเคราะห์ | มาตรการเดิมที่มีอยู่จริง | L | S | L×S | ระดับ | การตัดสินใจ
รถชนจากการเร่ง/แทรกเลน/ขึ้นทางเท้า | ป๊อปอัปเตือนทั่วไปเรื่องหมวกนิรภัย (ไม่เกี่ยวกับการเร่ง); ไม่มีระบบจำกัดแรงกดดันเวลา | 4 | 4 | 16 | สูงมาก (4) | ยอมรับไม่ได้
เสียสมาธิจากการดูโทรศัพท์ขณะขับ | ไม่มีมาตรการ: แอปแสดง GPS/ออเดอร์ที่แฮนด์ ไม่มีการล็อกหน้าจอขณะรถเคลื่อน | 4 | 4 | 16 | สูงมาก (4) | ยอมรับไม่ได้
ล้าสะสมและหลับในจากชั่วโมงทำงานยาว | ไม่มีการจำกัดชั่วโมงขับขี่สูงสุดต่อวันในระบบแอป | 4 | 4 | 16 | สูงมาก (4) | ยอมรับไม่ได้
รถล้มจากกล่องถ่วงท้ายและถนนลื่น | หมวกครึ่งใบที่ไรเดอร์ซื้อเอง; ไม่มีการตรวจสภาพรถตามระยะ | 4 | 4 | 16 | สูงมาก (4) | ยอมรับไม่ได้
PM2.5/ความร้อนและภาระการยศาสตร์ | ไม่มีมาตรการเฉพาะในสถานการณ์ที่ให้มา | 4 | 3 | 12 | สูงมาก (4) | ยอมรับไม่ได้
คะแนนเป็นการประเมินเบื้องต้นของกลุ่ม ไม่ใช่ข้อมูลอุบัติเหตุจริง; เกณฑ์ตาม Risk Matrix 4×4 (L×S = 12, 16 → สูงมาก ต้องหยุดดำเนินการและเพิ่มมาตรการ)

## Slide 4
ขั้นตอนที่ 4 | ใบงานส่วนที่ 3: มาตรการควบคุมระดับ 1–3
เรียงจากแก้แรงจูงใจและระบบงาน ไปสู่การควบคุมทางวิศวกรรมและการบริหาร
04 / 10
ลำดับขั้นการควบคุม | รายละเอียดมาตรการที่เสนอ | ความเป็นไปได้ | เหตุผลสนับสนุนและวิธีปฏิบัติ
1. ขจัด / ทดแทน | แทนระบบลงโทษเมื่อส่งช้าด้วยเวลาส่งที่ปรับตามจราจรและอากาศ; ไม่บังคับเร่งเพื่อรักษาคะแนน | ทำได้ | แพลตฟอร์มปรับอัลกอริทึมและตัวชี้วัดได้ ลดแรงกดดันซึ่งเป็นต้นเหตุของพฤติกรรมเสี่ยง
2. วิศวกรรม | ล็อกการรับออเดอร์/แตะหน้าจอเมื่อรถเคลื่อน; ใช้เสียงนำทาง; ยึด/จำกัดน้ำหนักกล่องท้ายและมีจุดยึดที่มั่นคง | ทำได้ | ลดสิ่งรบกวน และช่วยคงสมดุลรถโดยไม่พึ่งความจำของผู้ขับอย่างเดียว
3. บริหารจัดการ | จำกัดชั่วโมงขับและจัดเวลาพัก; หยุดงานเมื่อฝนหนัก/น้ำท่วม; ตรวจสภาพรถตามระยะ; SOP ขับขี่ปลอดภัยและฝึกอบรม | ทำได้ | กำหนดกติกาในแอปพร้อมช่องทางพักและแจ้งเหตุ โดยไม่ตัดคะแนนไรเดอร์ที่หยุดเพื่อความปลอดภัย

## Slide 5
ขั้นตอนที่ 4 | ใบงานส่วนที่ 3: มาตรการควบคุมระดับ 4–6
เติมสวัสดิการ อุปกรณ์ป้องกัน และการเฝ้าระวังสุขภาพเป็นชั้นเสริม ไม่ใช้แทนการแก้ต้นเหตุ
05 / 10
ลำดับขั้นการควบคุม | รายละเอียดมาตรการที่เสนอ | ความเป็นไปได้ | เหตุผลสนับสนุนและวิธีปฏิบัติ
4. สุขอนามัย / สวัสดิการ | จัดจุดพักร่มเงา น้ำดื่ม ห้องน้ำ ชุดปฐมพยาบาล และแนวทางหลบฝน/ความร้อน; ประกันอุบัติเหตุและสิทธิประกันสังคมมาตรา 33 (หรือเทียบเท่า) | ทำได้ | ลดผลกระทบจากสภาพอากาศ เอื้อให้หยุดพักได้จริงโดยไม่เสียรายได้/คะแนน และคุ้มครองเมื่อเกิดเหตุ (สถานการณ์ระบุว่าไม่มีสวัสดิการเหล่านี้)
5. PPE | สนับสนุนหมวกเต็มใบมาตรฐานที่พอดี เสื้อสะท้อนแสง อุปกรณ์กันฝนที่ไม่บังทัศนวิสัย และหน้ากากกรองฝุ่นที่เหมาะกับการขับขี่ | ทำได้ | เพิ่มการมองเห็นและลดการสัมผัสบางส่วน (ทดแทนหมวกครึ่งใบที่ซื้อเอง); ให้ไรเดอร์ทดลองความพอดีและไม่ลดการมองเห็นหรือการหายใจ
6. เฝ้าระวังอาชีวอนามัย | ตรวจสุขภาพประจำปีโดยบุคลากรอาชีวอนามัย (กล้ามเนื้อ-กระดูกหลัง/ข้อมือ, สมรรถภาพปอด Spirometry จาก PM2.5, สายตา); ติดตามอาการล้าและอุบัติเหตุ/เกือบเกิดเหตุ; ส่งต่อเข้าถึงการดูแล | ทำได้ | ค้นหาอาการและโรคจากงานตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ประเมินว่ามาตรการได้ผลหรือไม่ และปรับการทำงานก่อนเกิดอันตรายซ้ำ

## Slide 6
ขั้นตอนที่ 4 | ใบงานส่วนที่ 4: ประเมินความเสี่ยงคงเหลือ
สมมติฐานเมื่อมาตรการระดับ 1–6 ทำงานครบถ้วน; ความรุนแรง (S) คงเดิมหากผลกระทบสูงสุดยังเกิดขึ้นได้ (L=1 ต้องมีแผน + ป้ายเตือน + PM ครบ)
06 / 10
อันตรายที่ควบคุม | มาตรการใหม่ที่นำมาใช้ | L ใหม่ | S ใหม่ | คะแนนใหม่ | ระดับใหม่ / การตัดสินใจ
รถชนจากแรงกดดันและพฤติกรรมเสี่ยง | ปรับเวลา/คะแนน; จำกัดการเร่ง; SOP; แจ้งเตือนในแอป; ทบทวนอัลกอริทึมและติดตามเหตุเป็นระยะ (PM) | 1 | 4 | 4 | ปานกลาง (2) · ยอมรับได้*
เสียสมาธิจากโทรศัพท์ | ล็อกการแตะหน้าจอขณะขับ; เสียงนำทาง; แจ้งเตือนเมื่อรถเคลื่อน; ทดสอบระบบเป็นระยะ (PM) | 1 | 4 | 4 | ปานกลาง (2) · ยอมรับได้*
ความล้า/หลับใน | เพดานชั่วโมง; พักบังคับ; หยุดรับงานเมื่อไม่พร้อม; เตือนพักในแอป; ตรวจข้อมูลชั่วโมงขับจริงเป็นระยะ (PM) | 1 | 4 | 4 | ปานกลาง (2) · ยอมรับได้*
รถล้ม/เสียสมดุลบนถนนลื่น | ตรวจรถตามระยะ (PM); จำกัด/ยึดกล่อง; หยุดงานในสภาพอากาศอันตราย; แจ้งเตือนสภาพอากาศในแอป | 1 | 4 | 4 | ปานกลาง (2) · ยอมรับได้*
PM2.5/ความร้อน/การยศาสตร์ | แผนหยุดงานตามสภาพอากาศ; แจ้งเตือน PM2.5/ความร้อน; PPE ที่เหมาะสม; พักและติดตามอาการ (ยังไม่มี PM ครบ → L=2) | 2 | 3 | 6 | ปานกลาง (2) · ยอมรับได้*
*คะแนนคงเหลือเป็นสมมติฐานเชิงทฤษฎี ต้องยืนยันด้วยหลักฐานการปฏิบัติตามแผน การแจ้งเตือน และการตรวจประเมินจริงก่อนสรุปผล

## Slide 7
แผนลงมือทำ | ระบุเจ้าของงานและตัวชี้วัด
07 / 10
ฝ่ายแพลตฟอร์ม
ระบบและอัลกอริทึม
ปรับสูตรคำนวณเวลาส่งตามสภาพการจราจรและฝน
ล็อกหน้าจอแอปพลิเคชันขณะตรวจพบความเร็วรถ
ตั้งเพดานชั่วโมงทำงานและระบบเตือนพักผ่อนอัตโนมัติ
ตัวชี้วัด: อัตราการแตะหน้าจอขณะขับลดลงเป็น 0, การพักผ่อนตามเกณฑ์
ไรเดอร์และศูนย์ซ่อม
ความพร้อมยานพาหนะ
ตรวจเช็กสภาพรถ (ยาง เบรก ไฟส่องสว่าง) ก่อนเริ่มงาน
จัดสัมภาระให้สมดุล ยึดกล่องท้ายรถอย่างแน่นหนา
รายงานรถชำรุด ความเมื่อยล้าสะสม หรือสภาพอากาศวิกฤต
ตัวชี้วัด: บันทึกการตรวจสภาพรถสม่ำเสมอ, อัตราการสวมใส่หมวกเต็มใบ
การติดตามและทบทวน
การเฝ้าระวังต่อเนื่อง
ตรวจสอบข้อมูลชั่วโมงการขับขี่จริงและการหยุดพัก
เก็บสถิติอุบัติเหตุและเหตุการณ์เกือบเกิดเหตุ (Near-miss)
ทบทวนมาตรการทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุรุนแรง
ตัวชี้วัด: อัตราการเกิดอุบัติเหตุลดลง, ผลตรวจสุขภาพระบบกล้ามเนื้อและกระดูก

## Slide 8
กิจกรรมที่ 1 | แผนลดและควบคุมความเสี่ยง (Risk Control Action Plan)
นำ 5 อันตรายจากใบงาน Week 10 มาจัดทำแผนครบ 8 ช่อง พร้อมประเมินความเสี่ยงคงเหลือ
08 / 10
ลำดับ | จุดอันตราย / ขั้นตอนงาน | ระดับเสี่ยงเดิม | มาตรการควบคุมที่กำหนด (Hierarchy of Controls) | ผู้รับผิดชอบ | กรอบเวลา | งบประมาณ | ระดับเสี่ยงคงเหลือ
1 | รถชนจากการเร่ง/แทรกเลน/ขึ้นทางเท้า | สูงมาก (16) | ขจัด/ทดแทน: ปรับเวลาส่งตามจราจรและอากาศ ไม่หักคะแนนเมื่อส่งช้าจากเหตุจราจร • บริหาร: SOP ขับขี่ปลอดภัยและฝึกอบรม • PPE: หมวกเต็มใบ | ฝ่ายแพลตฟอร์ม (ทีมอัลกอริทึม) | 60 วัน | 150,000 บ. | ปานกลาง (4) ยอมรับได้
2 | เสียสมาธิจากการดูโทรศัพท์ขณะขับ | สูงมาก (16) | วิศวกรรม: ล็อกการรับออเดอร์/แตะหน้าจอเมื่อรถเคลื่อน ใช้เสียงนำทาง • บริหาร: ทดสอบระบบเป็นระยะ | ทีมพัฒนาแอป | 30 วัน | 80,000 บ. | ปานกลาง (4) ยอมรับได้
3 | ล้าสะสมและหลับในจากชั่วโมงทำงานยาว | สูงมาก (16) | บริหาร: เพดานชั่วโมงขับต่อวัน พักบังคับ หยุดรับงานเมื่อไม่พร้อม • สวัสดิการ: จุดพักและที่งีบ • เฝ้าระวัง: ตรวจข้อมูลชั่วโมงจริง | ฝ่ายแพลตฟอร์ม + จป.วิชาชีพ | 45 วัน | 100,000 บ. | ปานกลาง (4) ยอมรับได้
4 | รถล้มจากกล่องถ่วงท้ายและถนนลื่น | สูงมาก (16) | วิศวกรรม: ยึด/จำกัดน้ำหนักกล่อง • บริหาร: ตรวจรถตามระยะ (PM) หยุดงานเมื่อฝนหนัก/น้ำท่วม • PPE: หมวกเต็มใบ อุปกรณ์กันฝน | ศูนย์ซ่อม + ฝ่ายปฏิบัติการ | 30 วัน | 60,000 บ. | ปานกลาง (4) ยอมรับได้
5 | PM2.5/ความร้อนและภาระการยศาสตร์ | สูงมาก (12) | สวัสดิการ: จุดพักร่มเงา น้ำดื่ม • บริหาร: แจ้งเตือน PM2.5/ความร้อนในแอป • PPE: หน้ากากกรองฝุ่น • เฝ้าระวัง: ตรวจสุขภาพ/สมรรถภาพปอด | ฝ่ายสวัสดิการ + จป.วิชาชีพ | 60 วัน | 120,000 บ. | ปานกลาง (6) ยอมรับได้
ผู้รับผิดชอบ กรอบเวลา และงบประมาณเป็นข้อเสนอ/ประมาณการเบื้องต้นของกลุ่ม; ความเสี่ยงคงเหลือต้องยืนยันด้วยหลักฐานจริงตามขั้นตอนทบทวน

## Slide 9
กิจกรรมที่ 2 | สื่อรณรงค์ความปลอดภัยเชิงรุก (Safety Campaign Pitch)
09 / 10
หัวข้อ: การขับขี่ส่งอาหารช่วงฝนตก/ถนนลื่น (อันตรายหมายเลข 4)
1) คำขวัญ
“ฝนตกอย่าฝืน ถนนลื่นอย่าเร่ง ช้าสักนิดปลอดภัย ได้กลับบ้านหาครอบครัว”
2) โปสเตอร์ Infographic A4 (ดูไฟล์ PDF แยก; ภาพจำลองทางขวา)
3) แนวคิดนำเสนอ: ช่วยลดอย่างไร
ลด Unsafe Act: เตือนตรวจรถ ยึดกล่อง ลดความเร็ว เลี่ยงฝาท่อ ก่อนออกงานและเมื่อฝนตก
ลด Unsafe Condition: สื่อบอกสิทธิ์ “หยุดรับงานได้โดยไม่ถูกตัดคะแนน” จึงลดแรงกดดันเวลา
น้ำเสียงเชิงบวก: เน้นการกลับบ้านหาครอบครัว ไม่ข่มขู่หรือกล่าวโทษไรเดอร์
ฝนตกอย่าฝืน ถนนลื่นอย่าเร่ง
⚠ ระวัง: ถนนเปียก ฝาท่อลื่น กล่องท้ายถ่วงน้ำหนัก
1 ตรวจยาง เบรก ไฟ ก่อนออกงาน
2 ยึดกล่อง จัดน้ำหนักให้สมดุล
3 ลดความเร็ว เว้นระยะ เลี่ยงฝาท่อ
4 ฝนหนัก/น้ำท่วม: หยุดรับงานได้ ไม่ตัดคะแนน
5 ง่วง/ล้า: จอดพักก่อน
กลับบ้านปลอดภัย ทุกวัน
ภาพจำลองโปสเตอร์ A4

## Slide 10
ข้อคิดและประเด็นอภิปราย · สรุปบทเรียน
ความปลอดภัยที่ดีต้องทำให้กลับบ้านได้ — ไม่ใช่แค่เตือนให้ระวัง
1
อะไรสร้างความเหนื่อยล้าหรือกังวลใจให้ไรเดอร์มากที่สุดในแต่ละวัน และมาตรการของกลุ่มช่วยให้เขากลับบ้านไปหาคนที่รักได้อย่างไร?
2
ถ้าไม่มีไรเดอร์ ชีวิตประจำวัน ความสะดวกสบาย และสังคมรอบตัวเราจะได้รับผลกระทบอย่างไร?
3
ทำไมมาตรการที่ดีจึงไม่ควรสั่งหรือผลักภาระให้ไรเดอร์ระวังตัวเองเพียงอย่างเดียว (เช่น ป๊อปอัปเตือน หรือสั่งสวม PPE) แต่ต้องปรับระบบงานและสภาพแวดล้อม?
4
ระบบคะแนน เวลา และรายได้ควรถูกออกแบบอย่างไร ให้ส่งงานได้โดยไม่ต้องเสี่ยง?
0
อุบัติเหตุ
เป้าหมายสูงสุดคือไรเดอร์ทุกคนต้องได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยในทุกวัน
การอภิปรายแบบมีส่วนร่วม · สัปดาห์ที่ 10–11 วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
10 / 10